## Slide 1: Механизми за непрекинат транспорт
Поделба и област на примена на машините за непрекинат транспорт

## Slide 2
Машините за непрекинат транспорт се користат на сите места каде е потребно да се поместуваат големи количества на ситнозрнест и ситнопарчест материјал. Работата без запирање овозможува машините за непрекинат транспорт да можат да постигнат одреден капацитет без оглед на должината на транспортирањето.
Без оглед дали овие машни се користат како независни машини или како производни машини, со континуиран тек на некој процес тие можат да се поделат на:
А. Машини со влечен елемент;
Б. Машини без влечен елемент;
В. Помошни уреди.

## Slide 3
А. Во групата машини со влечен елемент спаѓаат сите машини кај кои поместувањето на товарот се прави со движење на бесконечна лента, синџир или јаже. Овие машини се делат на три групи:
1. Транспортери се машини кои поместуваат товар по хоризонтала или под благ наклон; овие машини не можат да се користат за вертикален транспорт.
2. Елеватори се машини кои можат да пренесуваат товар вертикално или косо под некој агол.
3. Конвеери се машини кои можат да пренесуваат материјал и хоризонтално и вертикално и тоа во една рамнина или слободно во просторот.

## Slide 4
1.Транспортерите се изработуваат во разни варијанти :
а) Лентести транспортери - се оние кај кои материјалот се транспортира со бесконечна лента. Овие транспортери имаат широка примена заради простата конструкција и големите експлоатациони предности.
б) Плочести транспортери – кај овие транспортери материјалот лежи врз плочи кои се поврзани со два паралелни бесконечни синџири. Овие транспортери најчесто се користат за пренос на парчести товари.
в) Грабиличести транспортери – кај овие транспортери материјалот (ровок) се транспортира со преместување по коритото со помош на попречни гребачи врзани за еден или два бесконечни влечни синџири; се користат за транспорт на материјал на релативно мали растојанија

## Slide 5
2. Елеватори - се делат на:
а) Елеватори со кофи кои служат за пренесување и подигање на ситнозрнест материјал. Како влечен орган се применува гумена лента или синџири.
б) Елеватори за товари во парчиња - тоа се елеватори кај кои, за 2 бесконечни синџири, се прицврстени специјални фаќачи за товар.
3. Конвеери - оваа група на машини за непрекинат транспорт со влечен елемент може да биде поделена на машини кои работаат во една рамнина и на машини кои работат во простор, т.е. рамнински и просторни конвеери. Во зависност од видот на материјалот кој го транспортираат можат да бидат за ровки материјали и за товари во парче.

## Slide 6
Б. Во групата на машини и уреди без влечен елемент спаѓаат следните машини:
1. Завојни транспортери - кои работат врз принцип на завојница.
2. Инерцијални транспортери - работниот, носечки елемент на овие транспортери има осцилаторно движење. При работниот ôд носечкиот елемент го става во движење материјалот кој се наоѓа врз него, додека во повратниот ôд пролизгува под него, намалувајќи му ја брзината добиена од силата на инерцијата во работниот ôд.
3. Валчести транспортери (ролганзи) - се користат за транспорт на товари во парче, кои се движат по валците наредени еден до друг во носечката рамка. Валците се движат со електромотор; движењето од еден на друг соседен валјак се пренесува со помош на синџирест пренос (зглобни синџири).
4. Пневматски постројки - кај кои транспортот на ровок материјал се постигнува со струја од воздух низ специјални водови. Голема предност на воздушните постројки за транспорт е во тоа што, благодарејќи на флексибилните водови може да се дофати и најнепристапното место, од каде се извлекува ситнозрнест материјал (од затворени вагони, бродови, силоси итн).
5. Хидрауличен транспорт - многу се користи во градежништвото за масовни земјишни ископи или за вадење песок и чакал од вода (рефулирање).

## Slide 7
В. Помошни уреди каде спаѓаат:
1. Гравитациони уреди - Кај овие уреди материјалот се поместува под дејство на сопствената тежина. Тука спаѓаат: наведнати жлебови, завојни жлебови, валчести транспортери без погон (ролганзи без погон, итн).
2. Додавачи (дозатори) - се уреди кои го регулираат спуштањето на материјалот од бункерите на транспортната машина.
3. Уреди за мерење на тежината на транспортираниот материјал.
4. Бункери и разни типови затворачи.
Во машините за непрекинат транспорт може да се вброи и жична железница со кружно движење на вагонетите. Жичната железница се користи за транспорт на материјал на многу големи растојанија кои преминуваат 20 km.

## Slide 8
Лентест транспортер
Лентестите транспортери се најраспространетите машини за непрекинат транспорт. Тие можат да транспортираат и ровок и парчест материјал и тоа и по хоризонтална и по наведната патека.
Многу голема примена на лентестите транспортери овозможена е со низата нивни експлоатациони предности: едноставна конструкција, висок капацитет, можност за транспортирање на материјал и хоризонтално и вертикално, големите должини на транспортирање, мирна и бесшумна работа. На сликата подолу е прикажан лентест транспортер.

## Slide 10
Лентестиот транспортер на сликата се состои од два крајни барабани 1 и 2 преку кои поминува бесконечна лента 3. Едниот барабан, најчесто на крајот каде носечкиот (горниот) дел на лентата наидува на барабан, е погонски, а другиот затегнувачки.
Погонскиот барабан добива движење од електромотор 7 преку редуктор 8. Двата краци на транспортната лента, и горниот (носечки) и долниот (повратен), се движат преку барабани (ролни) 4 и 5, кои спречуваат големи отклони на лентата.
За зголемување на аголот на опфаќање на лентата околу погонскиот барабан служи валјак за управување со лентата 6.За истурање на ровок материјал на носечкиот дел на лентата служи инка 9. Гребачот 11 ја чисти лентата од налепениот материјал.

## Slide 11
Во последно време постојат многу типови на лентести транспортери кои се разликуваат:
1. Според обликот на лентата се делат на: а) рамни и б) олучести
2. Според типот на лентата тие можат да бидат: а) со гумирана лента; б) со метална лента; в) со метално-мрежеста лента.
3. Според видот на погонот се делат на: а) со погон со еден барабан; б) со погон со два барабани; в) со погон со еден барабан и со притегнувачки валјак; г) со погон со еден барабан и со притегнувачка лента.
4. Според начинот на истурање на материјалот од лентата разликуваме:
а) со истурање на материјалот на крајниот барабан;
б) со истурање на делот помеѓу двата барабани, со помош на специјални колички за симнување на материјалот од лентата;
в) со плужни симнувачи на материјал.

## Slide 12
На сл. 112 дадени се конструктивни шеми на лентести транспортери.
Сл. 112a прикажува конструктивна шема на нормален лентест транспортер.
Сл. 112б прикажува транспортер по чија должина може да се движи уред за истовар на материјалот од лентата. Овие уреди всушност се колички со два барабани; лентата ги опфаќа двата барабани и при премин преку горниот барабан го истресува материјалот во бункерот со два краци низ кои паѓа материјалот од двете страни на транспортерот.
Транспортерот со гумена лента може, во зависност од локалните услови, да го транспортира материјалот најпрво хоризонтално, а потоа под некој наклон кон хоризонталата (сл. 112в). Со помош на валјаците транспортната лента добива кривина со одреден пречник, но така што во текот на работата или при мирување, лентата не се одделува од нив.
На сл. 112г даден е транспортер со поделена транспортна лента на два дела, едниот хоризонтален, а другиот кос.
Сл. 112д прикажува шема на транспортер, најпрво накосен, а потоа хоризонтален.
Шема на специјален тип на лентест транспортер, вграден на една крута рамка со тркала, прикажана е на сл. 112ѓ.

## Slide 14
Ваков транспортер може да се поместува по шини на определен пат. Лентата на ваквите транспортери може да се движи во две насоки, при што материјалот може да се истовари на едниот или другиот крај. Со ова се добива можност за распределување на материјалот по целата површина, чија должина е приближно еднаква на двете должини на транспортерот.
Аголот на наклон на лентата треба да биде за 100 помал од аголот на лизгање на материјалот кој се транспортира по лентата, кога таа не се движи.
При рамномерно дозирање на материјал на лентата, благодарејќи на потпирањето на материјалот кој лежи на косиот дел со материјалот, а кој се наоѓа на хоризонталниот дел, аголот на наклонот на транспортерот може да биде блиску до вредноста на аголот на триењето на материјалот со лентата
За да се зголеми аголот на наклонот на транспортната лента, се изработуваат специјални видови на ленти со попречни ребра 1 (сл.113).
Аголот на наклонот на транспортерот со вакви ленти достигнува вредност и до 600.

## Slide 15
Сл. 113 Специјални ленти со попречни ребра

## Slide 16
Капацитетите на лентестите транспортери, кои пренесуваат растресит (ровок) материјал достигнуваат и до неколку стотици тони на час, а во специјални случаи и 1000 тони на час. Должините на лентестите транспортери се 500м и повеќе.

## Slide 17
Ленти
Лентата е основен и најодговорен елемент на транспортерот. Економичноста на примената на лентестите транспортери, во голема мера зависи од цената на лентата и од нејзиниот век на траење.Транспортната лента треба да е флексибилна и да има доволна цврстина, да е отпорна на абење и удари кои се јавуваат при транспортирање на материјалот.
Најупотребувана е лентата која е направена од неколку слоеви на текстилни влакна кои се поврзани со вулканизирана гума (сл. 114). На површината од обете страни лентата е покриена со слој од гума која ги заштитува внатрешните слоеви од механички оштетувања, а особено од абење на материјалот кој се транспортира.

## Slide 18
Бројот на слоеви на лентата ја определуваат нејзината цврстина и се бира во зависност од широчината.
Нормалните ленти можат да работаат до температура која не е повисока од 600С и пониска од -150С. Постојат и специјални ленти со додаток од азбестен слој, кои поднесуваат температура и до 1000С; исто така, се изработуваат и ленти кои работаат и до - 450С.
Покрај гумени ленти, се користат и челични ленти. Тие се изработуваат од јагленороден или нерѓосувачки челик. Дебелината на ваквите ленти е 0,6 до 1,2 mm, а широчината 350 до 800mm. Челичната лента дозволува транспорт на материјал на 100 до 1200С. Дозволениот отклон на ваквите ленти е за 20 до 5 0 помал од гумените ленти.
Главен недостаток на челичните ленти е тоа што тие бараат значително поголеми барабани и валјаци отколку гумените ленти. Пречниците на барабаните се за 800 до 1200 пати поголеми од дебелината на лентата. Брзините на движење на челичните ленти одат до 1m/s.

## Slide 20
Уреди за носење и управување со лентата
Најчесто лентата се движи по валјаци кои преку тркалачки лежишта се вртат околу неподвижна осовинка. Валјаците се многу важен дел од транспортерот, бидејќи од нивната работа зависат отпорите при движење на лентата и нејзината трајност.
Најчесто, заради зголемување на капацитетот, работната страна на лентата се потпира врз три валјаци кои обезбедуваат олучест профил на лентата (сл. 115). Повратната страна на лентата се потпира врз еден рамен валјак (сл. 116).
Валјаците на работната страна (кои прават еден комплет на носечкиот елемент) можат да се распоредат во една рамнина, со што значително се олеснува подмачкувањето на лежиштата. Во овој случај може да се обезбеди лентата со целата своја широчина да налегнува на валјаците, со што се зголемува нејзината трајност.

## Slide 22
Комплетот на валјаци кои образуваат една потпирачка единица (ролна), се држи од специјални држачи кои се изработуваат со леење, заварување или пресување. Овие држачи се прицврстуваат за носечката конструкција, која најчесто е изработена од валани профили. Валјаците се изработуваат од цевки или со леење;.
Практиката покажала дека најголемиот дел на потрошувачката на електрична енергија, како и повременото абење на лентата, потекнува од незадоволителната состојба на лежиштата на валјаците, заради навлегување на надворешен прав во нивните куќишта. За да се спречи тоа, поефикасно, се користат лавиринтски заптивки и заптивки од гума и пластични маси. За челичните ленти се применува носечки елемент од спирална пружина, при што лентата благо се свиткува и формира олучест профил (сл. 117). Пречникот на валјаците се бира во зависност од брзината на движење на лентата, така што бројот на вртежите да не премине 300 вр./мин. Растојанието помеѓу носечките елементи на лентата (ролните) на оптоварената страна се движи од 800 до 1400 mm, во зависност од тежината на транспортираниот материјал и силите на затегање на лентата. На повратната страна растојанието е два пати поголемо отколку на работната страна.

## Slide 24: Валјаци за центрирање на лентата

## Slide 25
При својата работа лентата може да излета од носечките елементи. За да се избегне ова се поставуваат т.н. валјаци за центрирање на лентата 1, на секои 20 до 25 m, кои слободно се вртат околу вертикалната оска (сл. 118а). На страните на лентата се поставуваат вертикални валјаци.
При отстапување од пропишаниот правец, лентата со својата страна се потпира на вертикалниот валјак и го воведува целиот носечки елемент во рамнотежа. Заради зголемување на отпорот на едниот крај на носечкиот елемент, се јавува момент на отпорни сили кои се вртат околу целиот елемент за агол  (сл. 118b).

## Slide 26: Погонски и затегнувачки уреди
Погонските барабани се изработуваат од леано железо или од челик со заварување. За да се зголеми коефициентот на триење помеѓу лентата и барабанот се користат и барабани со дрвена и гумена опшивка.
За правилно водење на лентата, лиените барабани и барабаните со дрвена опшивка се изработуваат благо испакнати во средината.
На сл. 120 е прикажана изведба на погонски барабан на лентест транспортер, каде 1 е погонски барабан, 2 е електромотор и 3 е редуктор.
На сл.121 дадени се различни изведби на погони на лентите.

## Slide 29
Кај подвижните транспортери често се користат т.н. електробарабани, кај кои електромоторот и редукторот се вградени во барабанот.
Електромоторот 1 кој е сместен во внатрешноста на барабанот, со своите специјално изработени бочно истурени страни е прицврстен во рамката на машината. Истовремено на истурените страни се наоѓаат ракавци 2 за потпирање на главината на барабанот.
Од вратилото 3 на електромоторот движењето се пренесува на барабанот преку еден пар цилиндрични запченици 4, надворешно назабени, преку запченикот 5 и запченикот со внатрешно назабување 6.
Телото на внатрешно назабениот запчаник врзано е со главината на барабанот со завртки; таа е потпрена на ракавецот на бочната страна на електормоторот.

## Slide 31
Уреди за затегнување на лентата
Служат за: а) остварување на силата во лентата која е доволна за создавање на сила на триење помеѓу лентата и барабанот; б) ограничување на отклонот на лентата на распонот помеѓу два соседни валјаци.
Кај лентестите транспортери се применуваат два типа на затегнувачки уреди: механички затегнувачки уреди и затегнувачки уреди со тег.

## Slide 33
Кај механичките затегнувачки уреди (сл. 123) затегнувачкиот барабан истовремено е и краен барабан на транспортерот. Тој се врти или околу неподвижна оска или околу вртливи осовини 1 во лежиштата и може да се поместува во правец на надолжната оска на транспортерот по неподвижни лизгачи 2.
Потребната сила на затегнување се постигнува со рачно завртување на завојните вретена кои ги потиснуваат или влечат лежиштата на барабанот.
На сл. 124 прикажан е затегнувачки уред со помош на тег а. Подвижниот затегнувачки барабан се наоѓа на било кое место по должината на транспортерот и се движи по вертикални водилки со помош на тегот.
Благодарејки на тежината на тегот, секогаш во ваков случај се обезбедува еднаква големина на силата во лентата на транспортерот. Можно е, конструктивно да се изведат (сл. 125), лежишта на крајните барабани потпрени на колички а и тег b преку систем на макари врзан за количката.

## Slide 34
Овој систем е подобар од системот на сл. 124, каде се потребни нови барабани (три) и каде лентата повеќе пати се превиткува преку барабаните. Системот на затегнување на лентата по механички пат преку завојни вретена се применува за пократки транспортери, до 60m. Кај подолгите транспортери и истегнувањето на лентата е поголемо, па се препорачува примена на систем со затегнувачки уред со тег.
Одот на затегнувачките уреди може да се земе дека е од 1% до 5% од должината на транспортерот. Првата вредност се однесува на хоризонталните, а втората на закосените транспортери

## Slide 37
Уреди за истурање на материјалот
За дозирање на транспортната лента со материјал служат олуци и инки по кои слегуваат парчести или ровки материјали на лентата. Намената на олукот е правилно да го насочат слегувањето на материјалот врз лентата и да ги спречат ударите притоа.
Заради тоа на олуците им се дава такво закосување материјалот слегувајќи низ нив да добива брзина слична на брзината на лентата. Со тоа се намалува и абењето на лентата заради лизгање на материјалот по неа (заради различните брзини на лентата и материјалот), како и заради нееднаквите насоки на движење.
Ширината на уредот за засипување на лентата на својот долен дел c (сл. 126г) не треба да биде поголема од (60 - 80)% од широчината на лентата. Крајот на уредите за засипување, кој е во допир со лентата, изработен е од гумени ленти.

## Slide 39
Уреди за симнување на материјалот
При симнување на материјалот, некаде на должина помеѓу крајните барабани се користат симнувачи (гребачи) со плужен облик (сл. 127a), коси симнувачи за симнување на материјалот на страна (сл. 127б) и барабански симнувачи (сл. 127в). И плужните и барабанските симнувачи можат да бидат поставени на колички.
Барабанските симнувачи помалку ја абат лентата, но се непогодни за работа со товари во парче. Плужните и барабанските симнувачи кои се вградени на количките можат да се поместуваат по должината на транспортерот рачно, со помош на одвоен погон или со помош на погон од самата лента

## Slide 41
Плочести и грабиличести транспортери
Плочестите транспортери пренесуваат материјал на носечки елемент (сл. 129а и б) кој се состои од еден или два бесконечни влечни синџири 1, кои преминуваат преку синџирници 2 и 3 и од плочи 4, прицврстени за влечните синџири.
Плочестата лента се носи со помош на мали тркала 5 кои се движат по водилки 6.

## Slide 42
Плочести транспортери

## Slide 43
При поместување на ровок материјал плочите имаат олучест облик, па затоа таквите транспортери се викаат олучести. За да се спречи испаѓањето на материјалот, плочите делумно се поклопуваат една со друга (сл. 129в).
Плочестите транспортери можат да го поместуваат материјалот како во хоризонтален правец, така и косо. Аголот на наклонот на плочестите транспортери со рамни плочи е 150-200, додека кај плочите со вдлабнатини тој изнесува и 350.
Плочестите транспортери се употребуваат и за пренесување на материјал со висока температура, како на пр. материјал од ротационите печки, како и за пренесување на тешки крупни парчиња со остри рабови кои би ја оштетиле гумената лента, до колку би се пренесувале со транспортери со гумени ленти.
Плочестите транспортери се користат како делови на транспортниот синџир; тие ја нашле својата примена како додавачи на крупен материјал од бункерите во дробилките и сл.

## Slide 44
Конструкцијата на плочестите транспортери зависи од различни услови. Плочестите транспортери можат да бидат:
1. според намената: а) општа намена; б) специјални
2. според изведбата на носечкиот елемент: а) крути, за праволиниски патеки; б) свиткувачки, за криволиниски патеки;
3. според начинот на изведба на носечките тркала; а) со неподвижни валчести носачи; б) со валјаци (тркала) кои се движат заедно со носечкиот елемент;
4. според конструкцијата на синџирите: а) со ламеласти синџири; б) со заварени синџири;
5. според бројот на синџири: а) со еден синџир; б) со два синџири.
Како влечни елементи, плочестите и грабиличестите транспортери користат синџири и јажиња, но почесто се користат синџири поради следните предности над јажињата:
а) синџирите се пофлексибилни од јажињата и работат со помали димензии на синџирниците;
б) на синџирите полесно се вградуваат и носечките елементи и елементите за движење;
в) на синџирите полесно се пренесува влечната сила на погонскиот механизам;
г) поедноставна е изработката на синџирите;
д) синџирите помалку се истегнуваат од јажињата.

## Slide 45
Кај непрекинатиот транспорт, воопшто, како влечни елементи се користат заварени синџири (сл. 130), леани синџири (сл. 131), ковани синџири (сл. 132) и синџири направени од одделни, обично механички обработени елементи во ладна состојба, како на пр. од челични ламели, валјачиња, осовинки, тркалца (сл. 133).
Заварените синџири кои се движат преку синџирниците се калибрирани. Кај мазните макари подобро е да се употребат некалибрирани синџири. Ако синџирот треба да се свиткува преку мали синџирници (на пр. кај преносните синџирести транспортери), порационално е да се применат синџири со кратки алки. Во сите останати случаи треба да се користат синџири со долги алки, бидејќи им е помала тежината и цената за изработка, и полесно е за нив да се врзат носечките елементи на транспортерот.

## Slide 47
На сл. 134 прикажан е заварен синџир од кружен челик и тенки ламели, кој ги има следните предности над заварените синџири изработени само од кружен челик:
а) полесно се врзуваат носечките елементи и
б) помал е површинскиот притисок врз површините на допир помеѓу 2 алки.
Недостаток на овие синџири е нивната голема тежина. Ламеластите синџири кои се употребуваат како влечни елементи кај машините со непрекинат транспорт, се разликуваат од ламеластите синџири применети кај механизмите за подигнување.
Бидејќи кај машините за непрекинат транспорт движењето на синџирот преку синџирникот непрекинато трае подолго време, помалото абење на зглобовите има првостепено значење. Синџирите со подолги алки се полесни, и тие главно се применуваат кај машини со непрекинат транспорт, иако бараат поголеми димензии на синџирниците. Овие синџири се изработуваат како плочести (ламеласти) со засилени зглобови (сл. 135). Внатрешните ламели A се цвсто врзани (пресувани) за чаурата C, а надворешните ламели B за осовинката E. Тоа е така, бидејќи при премин на синџирот преку синџирникот се јавува триење на осовинката E со чаурата C и како површинскиот притисок е распределен по поголема површина отколку кај синџирите кои немаат чаура C, абењето на зглобот е помало.
Ламеластите синџири се изработуваат со тркалца за движење или без нив.

## Slide 49
Според обликот на алките постојат синџири со прави (сл. 136) и синџири со криви ламели (сл. 137). Позитивна страна на ламеластите синџири со криви ламели е во тоа што сите алки се еднакви, додека кај синџирите со прави ламели се разликуваат надворешните од внатрешните ламели.
Недостаток на овие синџири е нивната зголемена тежина заради зголемените ламели, кои покрај на истегнување напрегнати се и на свиткување.

## Slide 51
Тркалцата на синџирите се изработуваат без ребра (сл. 139) и со ребра (сл. 138).
Степенот на сигурност на синџирите употребени како влечни елементи на машините со непрекинат транспорт изнесува 5 до 8. При избор на чекорот на синџирот треба да се земе предвид дека со зголемување на чекорот опаѓа тежината на синџирот и цената на чинење, но се зголемува пречникот на синџирникот (при ист број на заби), а со тоа се намалуваат броевите на вртежи, т.е. се зголемува преносниот однос и се комплицира погонот. Погонската глава на машината за непрекинат транспорт со синџири како влечни елементи, се состои од 2 синџирници и систем за пренос од моторот

## Slide 53
На сл. 140 прикажан е синџирник за ламеласт синџир. Бројот на заби z треба да биде парен, при што треба да се води сметка дека со намалувањето на бројот на заби се зголемуваат динамичките сили кои дејствуваат врз синџирот. Малиот број на заби обезбедува мали габарити на машината и го упростува погонот на тој начин што е потребен помал преносен однос за иста брзина на движење. Промената на насоката на движење за мал агол се постигнува со свиткување на водилките околу кои се врти синџирот. За поголемо свиткување на патеката се употребуваат одбојни синџирници кои според конструкцијата се исти како и погонските.
Затегнувачките уреди на машините со синџири најчесто се со завојница (сл. 141). За ублажување на ударите, во конструкцијата на затегнувачките уреди најчесто се вградуваат пружини. Синџирниците на затегнувачките уреди се изработуваат и како погонски.

## Slide 55
Конструктивни изведби на плочести транспортери
На сл. 142a прикажан е носечки елемент на плочест транспортер кој се користи за носење на товари во парче. Плочите b можат да бидат дрвени или метални; тие се врзуваат директно за синџирите или за осовините на носечките тркала a.
На сл. 142б прикажан е надолжен и попречен пресек на олучесто-плочест транспортер кој се употребува за пренесување на ровок материјал. Олукот a се состои од плочи со вертикални рабови; празнините помеѓу поодделни плочи мора да бидат прекриени.

## Slide 57
Плочестите транспортери можат да се изработуваат како неподвижни (сл. 143) и како подвижни (сл. 144). Подвижните се користат во стоваришта за материјали во парче (вреќи, сандуци, буриња) на поголема височина. На шемата се гледа дека подвижниот транспортер е составен од 2 дела, зглобно врзан со количка врз која е вграден и електричен погон со сите преносни механизми. Промената на аголот на наклонот на горниот дел на плочестиот транспортер се постигнува со затегнување на јажето d; јажето d го подига потпирачот a чии тркала b се тркалаат по долниот појас на конструкцијата. Електромоторот c ја пренесува снагата преку систем на запчести и синџирести преносници, додека специјална спојка овозможува поврзување на барабанот за јажето за подигнување на стрелата d, со заедничкиот погон.

## Slide 59
На сл. 145 дадена е конструкција на плочест транспортер за ровок товар.
Погонскиот уред има главно погонско вратило 1 со 2 синџирници 2 кои со клинови се врзани со вратилото; вратилото се потпира врз лежишта прицврстени за челичната носечка конструкција на транспортерот. На конзолниот дел вратилото преку отворен запчест преносен чифт прима погон од друго вратило 3 врзано со спојка 4 со излезното вратило на редукторот 5.

## Slide 61
Грабиличести транспортери (стругачи)
Грабиличестиот транспортер (сл. 146a) е составен од неподвижен жлеб (олук), прицврстен за носечката конструкција на транспортерот и влечни синџири (еден или два), кои помеѓу себе ги носат плочите (грабилките) за потиснување на материјалот во жлебот. Влечните синџири преминуваат преку синџирникот на погонската глава на предната страна и преку синџирникот на затегачкиот уред на задната страна. По целата своја должина синџирите се движат по неподвижни водилки. Работната страна на транспортерот може да биде горна или долна. Во првиот случај материјалот полесно се истура во транспортниот жлеб, бидејќи тој може да биде отворен по целата своја должина. Истурањето на материјалот од транспотерот е полесно ако работната страна е долна. Тогаш материјалот може да се истура низ отворите на жлебот кои можат да бидат распределени по целата должина на транспортерот.

## Slide 63
При движење по должина на жлебот плочите не треба да се свиткуваат ниту да ја менуваат својата положба поради дејството на силите на отпорот при туркање на материјалот низ жлебот. Поради тоа потребно е да се избере одредена големина на чекорот и височината на плочите, како не би се натрупувал материјалот помеѓу нив, како и да се обезбеди доволно затегнување на синџирите. Работните жлебови можат да бидат со правоаголен облик или со коси страни (пресек A-A, сл. 146). Жлебовите со правоаголен пресек полесно се изработуваат и назабените делови поедноставно се заменуваат. Жлебовите со коси страни имаат предност над правоаголните жлебови заради создавањето на помали отпори при движење на материјалот низ жлебот, но се посложени за изработка и одржување.
Грабилките можат да бидат делумно над материјалот во жлебот или можат да бидат сосема покриени со материјал.

## Slide 64
Во случај грабилките да се прекриени со материјал (сл. 146б) тие при движењето се стремат да го симнат слојот на материјал кој се наоѓа помеѓу нив; бидејќи отпорот на триење на материјалот со жлебот е помал од отпорот кој би се јавил при симнување на слоевите, целиот материјал и помеѓу и над грабилките се движи со континуиран тек. Ваквите транспортери се нарекуваат грабиличести со покриени грабилки. Тие можат да се користат за пренесување на материјали и во хоризонтален и во вертикален правец.
Бидејќи кај грабиличестите транспортери материјалот се пренесува со лизгање по неподвижен жлеб, потрошувачката на енергија како и абењето на жлебовите е поголемо отколку кај лентестите и плочестите транспортери. Основните недостатоци на грабиличестите транспортери, во споредба со плочестите, се: поголема потрошувачка на енергија, можност за дробење на транспортираниот материјал и абење на жлебовите.
Предности се: можност за едноставен истовар на материјалот на саканото место, помала им е тежината и цената и можат да зафаќаат материјал од куп, што во извесни случаи е многу важно.

## Slide 65
Елеватори
Елеваторите се машини со непрекинат транспорт кои пренесуваат материјали (ситнозрнести ровки материјали и парчести товари) во вертикален и кос правец.

## Slide 66
За транспорт на ровки материјали служат кофести елеватори, додека за транспорт на парчести товари се користат специјални видови на елеватори (со платформи и сл).
Кофестите елеватори се составени од бесконечна лента 3 или со еден или два синџири 3 кои истовремено се и влечен и носечки елемент на елеваторот заедно со кофите 4; влечниот елемент се превиткува преку два барабани (синџирници) 1 и 2.
Целиот елеватор најчесто е заштитен со облога. Горниот дел на елеваторот, кој се состои од погонско вратило врз кое е поставен барабан (синџирник), се вика погонска глава на елеваторот. Долната глава на елеваторот служи за затегнување на влечниот елемент и се состои од барабан (синџирник) поставен на осовина, лежишта на осовината кои можат да се движат во водилки, затегнувачки уред (завојница или пружина) и оклоп. Материјалот паѓа во отворот на оклопот на долната глава и директно ги полни кофите на елеваторот; дел од материјалот кој кофите не го зафатиле паѓа во заокружен оклоп на долната глава од каде кофите можат да го зафатат. За регулирање на количеството материјал кој се истура низ отворот на оклопот служат засуни.

## Slide 67
Елеваторите се делат на следните групи:
1. По видот на конструкцијата на: а) вертикални; б) коси;
2. По видот на влечниот елемент: а) лентести; б) синџирести (со 1 или 2 синџири);
3. По брзината на движење на кофите: а) брзоодни; б) спороодни;
4. По распоредот на кофите: а) со оддалечени кофи; б) со приближени кофи.

## Slide 69
Нивната примена зависи од физичките особини на материјалот. При зафаќање на материјалот од долната глава, кофите и влечниот елемент се изложени на значителни динамички оптоварувања, особено при работа со крупнопарчести тврди материјали, што многу влијае на векот на траење на целиот уред.
Во поглед на влечниот елемент, елеваторите со ленти ги имаат следните предности над елеваторите со синџири: рамномерна и бесшумна работа, можат да се користат поголеми брзини на движење, помала тежина, димензии и цена.
Елеваторите со синџири се користат кај поголеми сили на затегање во влечниот елемент, како и при поголеми височини на подигање на материјалот, заради ограничената јачина на гумената лента. Исто така, при транспорт на крупнопарчест материјал, при зафаќање на материјал од долната глава, а заради поголемиот отпор при зафаќање, врската на кофите со синџири е посигурна отколку со гумена лента.

## Slide 70
За транспорт на парчести товари се користат елеватори со платформи (нишалки). Товарот со овие елеватори се пренесува преку специјални платформи кои се зглобно врзани со влечниот елемент. Овие елеватори се изработуваат со два синџири (сл. 150a) и со еден синџир (сл. 150б); кај последните, погонскиот синџирник е потпрен врз конзолата на погонското вратило.

## Slide 71
При премин на влечниот елемент преку погонската глава на брзоодниот елеватор, материјалот под дејство на центрифугалната сила се истура по една одредена крива линија и низ инка паѓа во бункер (сл. 151a). Во ваквите случаи кофите се оддалечени за да не дојде до мешање на материјалот од соседните кофи при истоварот.

## Slide 72
Кај спороодните елеватори влијанието на центрифугалната сила врз истоварот на материјалот е незначително, така што материјалот се истовара од кофите, речиси вертикално надолу (сл. 151б). За да се насочи целиот материјал во насоката на инката, потребно е да се вградат одбојни синџирници; можно е во вакви случаи да не се вградуваат одбојни синџирници, туку да се постават кофите со определен облик, една до друга на влечниот елемент, така да грбовите на кофите истовремено служат и како инка за материјал од соседните кофи (сл. 151в).
Кај брзоодните елеватори, во споредба со спороодните, кофите почесто зафаќаат материјал, па нивното искористување е поголемо; заради тоа, за ист капацитет, брзоодните елеватори се полесни и поевтини од спороодните. Со оглед на поголемите ударни сили при зафаќање на материјалот со покрупни честици, брзоодните елеватори се користат само за транспорт на сомелени и ситнозрнести материјали.

## Slide 73
Со помош на определаната патека на движење на честиците на материјалот, може да се определи растојанието помеѓу кофите, кое треба да биде такво материјалот од едната кофа да не паѓа врз грбот на претходната, затоа што ѕидовите на кофите брзо би се изабиле. Брзината на кофите не може да се избира произволно, како што тоа е случај кај останатите машини за непрекинат транспорт, туку мора да се земе предвид и процесот на истурање на материјалот од кофите. Зафаќањето на материјал од отворени купови, дава можност елеваторот да работи многу ефикасно. Пожелно е закопаните кофи во купот материјал да излезат од него најмногу во рамнина на хоризонталниот пречник на барабанот.
Елеваторите кои фаќаат материјал од купови не треба да имаат големи брзини, бидејќи коефициентот на полнење на кофите опаѓа заради неможност материјалот брзо да ја пополни празнината која ја направила претходната кофа, однесувајќи го количеството на материјал што одговара на нејзиниот волумен.

## Slide 74
Делови на елеваторот
Основни делови на елеваторот се: влечен елемент, кофи, погонска глава на елеваторот и затегнувачка глава на елеваторот.
а) Како влечни елементи кај елеваторите се користат гумирани ленти и синџири. Гумената лента е иста како и кај лентестите транспортери, т.е. изработена е од повеќе текстилни слоеви споени со вулканизирање и обложени од сите страни со тенок слој гума. Широчината на лентата се бира спрема потребната широчина на кофата.
Кај синџирните елеватори се користат ламеласти и заварени синџири. При употреба на синџири со ламели, погонската глава има синџирници со 6 до 20 заби. Кај елваторите со заварени синџири влечната сила од погонската глава се пренесува врз синџирот со сила на триење помеѓу синџирот и барабанот. Основен недостаток на примената на заварените синџири е пролизгувањето на синџирите по погонската макара, што ја намалува ефективноста на елеваторот и ја нарушува неговата нормална работа. Единствено подолг век при транспортирање на многу груби материјали, им овозможува на заварените синџири да најдат примена како влечни елементи на елеваторот.

## Slide 75
б) Кофите се бираат според својствата на материјалот и според зададениот капацитет. Кофата мора да има такви димензии парчињата материјал непречено да можат да влезат во кофата и да излезат од неа.
Обликот на кофата зависи од начинот на празнење, кој може да биде гравитационен или центрифугален. Тие се изработуваат од челични лимови, а предните рабови често се засилуваат со дополнителни лимови или одлиени или ковани заштити.
Кај елеваторите се користат 3 вида на кофи: длабоки (сл. 152a), плитки (сл. 152б) и инкасти (сл. 152в).
Длабоките кофи се користат за суви, лесно ровки материјали (зрно, сув песок, цемент, ситен јаглен и сл.). Плитките кофи се користат за материјали кои имаат висок коефициент на триење (воден песок, глина, некои руди и сл.).
Инкастите кофи се користат кај спороодните елеватори. Нивната предност е во тоа што тие се поставуваат врз влечниот елемент, непосредно една до друга, додека другите типови кофи мораат да се постават на одредено растојание. При исти останати параметри и капацитетот на елеваторот со овие кофи е поголем. При премин на овие кофи преку погонската глава, материјалот од нив се истура врз грбот на претходната кофа, која сега служи како инка за движење на материјалот.

## Slide 77
в) Погонската глава на елеваторот поставена е на врвот на елеваторот и се состои од погонски барабан (кај лентестите елеватори) или погонски синџирници (кај синџирестите елеватори) и од еден или повеќе преносни парови. Таа мора да има уред за блокирање на движењето. При избор на пречникот на барабанот и синџирникот треба да се води сметка за начинот на истурање на материјалот од кофите.
Димензиите на оклопот на главата и положбата на одводната инка имаат големо значење за капацитетот на елеваторот. Оклопот на елеваторот мора да има таква височина да струјата на материјал кој се истура од кофата не удира по него. Положбата на одводната инка мора да биди таква да го одведува целокупниот материјал кој ќе се истури од кофите.

## Slide 78
г) Долната глава на елеваторот може да биде од затворен тип или од отворен тип. Првиот тип се користи кај неподвижните елеватори. Приемната инка на затворената долна глава треба да се постави така што нејзиниот долен раб ќе биде над барабанот на долната глава, а од страната каде кофите слегуваат од барабанот, за да се зголеми полнењето на кофите.
Отворена долна глава се користи кај конструкции кои се применуваат за истовар на вагони, шлепери и сл. Ваквата конструкција дозволува непосредно зафаќање на материјалот со кофите од купот.
Затегнувачкиот уред на долната глава е изведен со помош на завојни вретена. Дното на оклопот на долната глава е изработено полукружно заради полесно

## Slide 79
Конвеери
Конвеерите можат да се поделат на оние кои пренесуваат (претовараат), ровки материјали и на висечки конвеери кои се составен дел на некој производен процес и кои прават посебна група, иако и тие служат за транспорт на материјал.
Конвеери за транспорт на ровок материјал
За транспорт на ровок материјал се користат кофести конвеери со вртливи кофи и кофести конвеери со невртливи кофи.
На сл. 153 прикажан е кофест конвеер со вртливи кофи. Материјалот се пренесува во кофи 1 како на вертикалниот така и на хоризонталниот пат, при што движењето се овозможува со тркалца 2 вградени на влечните синџири.
Кофите со синџирите се врзани зглобно, така што се движат паралелно сами на себе во сите делови на конвеерот. Тие најчесто се празнат на горниот хоризонтален дел на патеката и тоа со завртување, со помош на посебни, за таа цел свиткани шини 3. Специјални тркалца или некои криволиниски испусти, се наоѓаат на бочните страни од кофите, кои ги задржува свиткана шина и кофата се врти. Често овие специјални шини се поставуваат на подвижни колички, со што се овозможува истурање на материјалот на саканото место по целата должина на фронтот за истовар.

## Slide 81
По взаемната положба на кофите на влечниот елемент овие конвеери се делат на 2 типа: со збиени кофи - врзани непосредно една до друга без празнина помеѓу нив и со кофи врзани со влечен елемент на определено растојание. Вториот тип на конвеери се применува во случај кога е потребно да се вградат поголеми кофи поради крупни парчиња материјал, а според капацитетот не е потребно да се постават кофите една до друга. Овие два типови конвеери се разликуваат еден од друг по начинот на товарење на материјалот: првиот тип бара паѓање на материјалот и засипување на кофите со еден непрекинат, рамномерен тек, додека другиот тип бара дозирање на материјалот и негово истурање во кофите во определени количества, што зависи од волуменот на истите. Вториот тип конвеери има посложени уреди за додавање на материјалот од првиот. Кај кофестите конвеери со неподвижни кофи, кофите се цврсто врзани со ламелите на влечните елементи (2 ламеласти синџири), и заради полесна работа имаат облик на буквата V. На делот на конвеерот каде се истура материјалот, т.е. на долниот хоризонтален дел, кофите се движат во затворен жлеб и го поместуваат материјалот вдолж жлебот туркајќи го пред себе т.е. на тој дел конвеерот работи како грабиличест транспортер.

## Slide 82
На местото каде хоризонталниот дел преминува во вертикален, кофите зафаќаат материјал и го носат на определена височина; на тој вертикален дел конвеерот работи како елеватор.
На делот каде вертикалниот дел на конвеерот преминува во горен хоризонтален дел, кофите заедно со влечниот синџир се вртат за 90о и го истураат материјалот во горниот хоризонтален жлеб; на овој дел конвеерот повторно работи како грабиличест транспортер, т.е. го поместува материјалот по должината на жлебот туркајќи го со кофите. Истурањето на материјалот се постигнува со отворање на засуните поставени вдолж жлебот. На сл. 154 прикажани се разни шеми на вградување на овие кофести конвеери; од нив се гледа дека патеката на влечниот елемент може да биде различна во зависност од локалните услови.

## Slide 84
Погонот на конвеерот се поставува врз неговиот горен дел, на едно од граничните места; затегнувачкиот уред се вградува на еден од долните јазли на конвеерот, на почетокот на хоризонталниот дел каде затегнувачката сила во синџирот е најмала, ако за тоа постојат конструктивни можности. Начелно, затегнувачкиот уред може да се вгради на било која точка на конвеерот.
На сл.155 прикажана е шема на конструктивна изведба на еден кофест конвеер со неподвижни кофи.

## Slide 86
Материјалот на долниот дел се додава со додавачи; горниот хоризонтален дел го распределува материјалот по бункерите со помош на засуни. Погонот е поставен на горниот хоризонтален дел, а затегнувачкиот уред на почетокот на вертикалниот дел на конвеерот, каде кофите слегуваат надолу.
Кофестите конвеери можат да пренесуваат ровки материјали во повеќе правци без претоварање, што е нивна главна предност.
Кофестите конвеери со вртливи кофи имаат предност пред конвеерите со неподвижни кофи затоа што трошат помалку снага за транспорт поради малите отпори и затоа што помалку го дробат материјалот. Нивен недостаток е потешкото и покомпликувано полнење.

## Slide 87
Висечки конвеери
Висечките конвеери најмногу се користат за транспорт на делови во сериско производство во фабриките. Нивна најголема предност над останатите видови на транспортни средства е во тоа што можат да се применат за различни патеки на движење на материјалот. Висечките конвеери можат, со едно транспортно средство, да поврзат неколку производни одделенија на една фабрика, преминувајќи при тоа на различни спратови.
На сл. 156 прикажана е шема на просторен висечки конвеер, како и еден дел од неговиот хоризонтален дел. Тој се состои од носечки шини 4 (најчесто I- профил), по чиј долен појас се движат колички со две тркала 2; количките се поврзани со влечен синџир 1.

## Slide 89
На определени растојанија за количките, зглобно се врзани носачи 3, врз кои се поставува товарот. Изгледот на носачите зависи од товарот.
Во поголем број случаи, висечките конвеери пренесуваат парчести товари поставени врз носачите. Должината на овие конвеери може да биде различна во зависност од локалните услови, а достигнува и неколку илјади метри.
Влечниот елемент на висечките конвеери мора да биде свитлив во сите правци и да овозможи свиткување и во две взаемно нормални рамнини.
Кај висечките конвеери се користат зглобни синџири изработени со ковање (сл. 157), кои дозволуваат извесно вртење на соседните алки во рамнината на оската на зглобот. Абењето на алките и зглобовите кај овие синџири е намалено благодарејќи на поголемата површина на допир во зглобовите. Овие синџири лесно се составуваат и разделуваат, едноставно се врзуваат за носечката количка и можат лесно да се свиткуваат околу групата макари на хоризонталните кривини. Благодарејќи на овие предности како и релативно малата сопствена тежина и цена на изработка, овие ковани синџири со преклопни алки најчесто се вградуваат како влечни елементи кај висечките конвеери.

## Slide 91
На сл. 158 прикажани се заварени синџири како влечни елементи. Заварените синџири се одликуваат со голема флексибилност и погодни се за примена кај висечките конвеери, иако при работата се истегаат заради деформирање на алките. Заварените некалибрирани синџири се движат со помош на триењето помеѓу мазните макари и алките, заради што е потребно да се оствари значително претходно затегнување на синџирот.

## Slide 92
Иако челичните јажиња се флексибилни во сите насоки, полесни и поевтини од синџирите, поретко се применуваат како влечен елемент кај висечките конвеери поради своето тешко врзување со носечките колички (сл. 159).

## Slide 93
И обичните зглобни синџири можат да се применат како влечен елемент кај висечките конвеери, под услов да се врзуваат за носечките колички со специјални алки за врска кои имаат хоризонтални зглобови (сл. 160).
Свиткувањето на синџирите во вертикална рамнина се постигнува со взаемно вртење на одделните делови од синџирот помеѓу хоризонталните зглобови.
Погонските уреди во случај на примена на ковани синџири имаат еден влечен синџирник. Ако се употребат заварени синџири, тогаш погонскиот уред во зависност од тоа дали се работи со калибрирани или некалибрирани синџири, има погонски синџирник или погонска мазна макара. Мазните макари имаат добра страна во тоа што нивната работа не зависи од точноста на изработката на алките и нивното издолжување за време на работата. При преоптоварување синџирите пролизгуваат преку мазните макари и не доаѓа до евентуални кршења во механизмот.

## Slide 94
При пресметка на висечките конвеери најчесто се тргнува од извесен број на зададени големини: вид на материјалот, капацитет, шема на патеката на конвеерот со означени места за товарење и истовар на материјалот, должина на поодделните делови на конвеерот и нивна височина во однос на почетната височина на конвеерот од подот.

## Slide 95
Машини за непрекинат транспорт без влечен елемент
Завојни транспортери
Завојните транспортери, каде работниот елемент се една или повеќе завојници, се користат за транспорт на ровок материјал, а нивните специјални конструкции понекогаш се применуваат за пренесување на некои парчести товари.
Овие транспортери често се користат не само како транспортни средства, туку и како машини за извесни технолошки операции, како на пример мешање на материјалот.
Носечкиот елемент на завојниот транспортер (сл. 161) е затворен жлеб по кој со лизгање се поместува материјалот 1 туркан со работните површини на завојницата 2; оската на завојницата се поклопува со оската на жлебот. Завојницата се движи во лежишта 3; вртењето на завојницата се прави со погон 4, кој во овој случај се состои од електромотор, спојка и редуктор. Материјалот се внесува низ влезен отвор 5 и може да се истури и низ долните отвори поставени на дното на жлебот 6; долните отвори најчесто се затвораат со засуни 7.

## Slide 97
Предноста на завојните транспортери во споредба со другите типови на транспортери е во нивната мала тежина и димензии. Материјалот кај завојните транспортери се пренесува низ затворен жлеб, па со тоа е остварена работа без прав. Основниот нивен недостаток е во поголемата потрошувачка на енергија заради лизгањето на материјалот по завојците и жлебот и во абењето на површините на завојниците и жлебот. Од овие причини овие транспортери се користат за преместување на материјал на покуси растојанија.

## Slide 98
Завојните транспортери се користат за хоризонтално пренесување на материјал или под агол од 20о, но можат да се употребат и за вертикално пренесување на некои материјали, како на пример цемент (сл. 162).
Движењето на материјалот најмногу се овозможува заради силата на триење помеѓу материјалот кој се поместува и вертикалниот жлеб (олук). Овие сили на триење се јавуваат поради појава на центрифугална сила на материјалот кој се врти во жлебот заедно со завојницата. Силата на триење го забавува движењето на честиците на материјалот, присилувајќи ги да се движат побавно од завојницата, заради што тие лизгајќи по површината на завојците истовремено се вртат и се движат нагоре.
Според бројот на одови на завојницата, завојните транспортери можат да бидат едноодни или повеќеодни. Со повеќеодната завојница материјалот поинтензивно се пренесува отколку со едноодната, т.е. капацитетот на транспортерот е поголем.
Според конструкција на завојницата, овие транспортери можат да бидат со полна завојница (сл. 163a), со лентеста завојница (сл. 163б), со профилирана завојница (сл. 163в) и со лопатеста завојница (сл. 163г). Изборот на типот на завојница зависи од видот на материјалот кој се транспортира.

## Slide 100
Многу ровок материјал (цемент, гипс, пепел, сув песок) се транспортира со полни завојници. Парчести материјали (крупен чакал, варовник, згура) се транспортираат со лентести или лопатести завојници. Тестести и влажни материјали (влажна глина, бетон, цементен раствор) се транспортираат со лопатести или профилирани завојници.
Насоката на движење на материјалот во жлебот зависи од насоката на вртење на завојницата и од правецот на завојците.

## Slide 101
Жлебот на завојниот транспортер се состои од одделни делови со должина 2 до 4 m; деловите се изработуваат со заварување од челични лимови со дебелина 4 до 8 mm и на своите краеви имаат венец од валани аголни профили кои истовремено служат за вкрутување на поодделните секции и за нивно меѓусебно поврзување. Целиот жлеб е покриен, од горната страна, со капаци кои спречуваат излегување на материјал од транспортерот кога тој работи.
Транспортната завојница се состои од осовина (обично изработена од цевка) на која се заварени челични завојци изработени од одделни, обично пресувани делови со дебелина 3 до 6 mm. Завојците можат да се изработаат и во облик на изрежани прстени кои потоа се развлекуваат и се подесуваат по завојната површина.

## Slide 102
За многу груби материјали, кои брзо ги абат работните делови на уредите, се користат завојници изработени од одделни секции од леано железо. Празнината помеѓу завојницата и внатрешната површина на жлебот е 3 до 8 mm.
Вратилото на завојницата на секои 2,5 до 3 m е потпрено врз лежишта кои се врзуваат за горниот дел на жлебот или за неговата бочна страна, спротивно од онаа во која се движи материјалот под влијание на вртењето на завојницата. Покрај лежишта, вратилото мора да има и аксијално лежиште кое ја прима надолжната сила на завојницата. И лежиштата и аксијалното лежиште можат да бидат изведени како тркалачки или лизгачки. Погонот на завојницата се изведува по обичната шема на погонот на транспортерот - преку редуктор. Вратилата на завојницата и редукторот се врзуваат со спојка која може да работи и при мали отстапувања на правците на двете оски, додека вратилата на електромоторот и редукторот се врзуваат со еластична спојка.

## Slide 103
Покрај завојните транспортери се користат и завојни барабани (сл. 164). Завојниот барабан е всушност цилиндричен барабан во чија внатрешност е прицврстена завојница изработена од челични ленти. Барабанот се поставува врз потпори кои му овозможуваат вртење. Барабанот добива погон преку запчест венец прицврстен за неговото тело.
Завојниот барабан ретко се користи само како транспортно средство, туку во комбинација со определена технолошка постапка, како што е мешање материјал, миење, гаснење и тн.

## Slide 104
Инерцијални транспортери
Се користат за транспорт на растресит материјал како и за додавање на материјал на други транспортни уреди.
Нивниот основен дел е жлеб (корито) (сл. 165) кое се движи осцилаторно

## Slide 105
Движењето на материјалот по коритото се постигнува со тоа што при движење на коритото напред атхезионата сила помеѓу материјалот и коритото обезбедува движење на материјалот напред заедно со коритото, а при движење на коритото назад истата сила е недоволна за заедничко движење на коритото и материјалот, т.е. материјалот лизга по коритото.
При нивно заедничко движење напред кинетичката енергија на материјалот расти, а се троши за негово движење кога коритото се враќа наназад; тогаш коритото пролизгува под материјалот.

## Slide 106
Транспортерите со осцилаторно движење на коритото се делат на:
а) транспортери со постојана сила на триење (постојан притисок на товарот врз коритото) (сл. 165a);
б) транспортери со променлива сила на триење (променлив притисок врз коритото) (сл. 165б).

## Slide 107
Кај транспортерите од првата група коритото осцилаторно се движи градејќи несиметричен дијаграм на брзините, при што кога коритото се движи напред брзината рамномерно и благо расте, а товарот, благодарејќи на силите на триење се движи заедно со коритото; на крајот од ôдот коритото наеднаш забавува, а материјалот по инерција продолжува да се движи напред лизгајќи по коритото. При повратниот ôд на коритото неговата брзина наеднаш се зголемува, а материјалот по инерција продолжува да се лизга како и на крајот од претходниот период на движење на коритото, се додека при крајот на повратниот ôд брзината на коритото не опадне и материјалот не почне да се движи повторно со коритото. Ваквиот начин на движење на коритото може да се постигне со примена на криваен механизам со нишачки лост (сл. 165a), или со пневматски или хидраулични клипни погони.

## Slide 108
Кај вториот тип транспортери, со променлива сила на триење, коритото е поставено на носачи наведнати под извесен агол кон вертикалата, па поради тоа и насоката на осцилирање кон коритото е под извесен агол (стрелките на сликата). При движење нанапред со забрзување вертикалната компонента на силата на инерција го зголемува притисокот на товарот врз коритото, додека при одот наназад го намалува, со што се постигнува променлив притисок на коритото и променлива сила на триење.

## Slide 109
По фрекфенција и амплитуда на осцилирање на коритото, овие транспортери се делат на:
1. Нишачки транспортери (сл. 165a) со мал број на осцилации во минута (50-100) и со поголема амплитуда 100-300 mm;
2. Тресечки транспортери (сл. 165b) кои работат со 300-500 осцилации во минута и амплитуда 10-20 mm;
3. Вибрациони транспортери со 1000-3000 осцилации во минута и амплитуда од 1,5-5 mm.
Основни недостатоци на инерцијалните транспортери се:
а) при работа се јавуваат значителни динамички сили кои предизвикуваат осцилирање на носечката конструкција;
б) релативно мал капацитет;
в) капацитетот брзо се намалува при транспортирање на материјал под наклон кон хоризонталата;
г) поголема потрошувачка на енергија отколку кај лентестите и синџирестите транспортери.
Предности се:
а) поедноставна конструкција;
б) пониска цена;
в) мала чувствителност при нерамномерно пристигнување на материјалот.

## Slide 110
Валчести транспортери
Валчестите транспортери (ролганзи) се користат за пренесување на тешки товари во парче на хоризонтален или благо закосен пат.
Со помош на овие транспортери многу често се пренесуваат парчиња на обработка од една до друга машина, како што бара технолошкиот процес на обработка, кој со тоа се поврзува во еден непрекинат тек.
Валчестите транспортери можат да имаат сопствен погон или да бидат без него. Кај транспортерите со сопствен погон валјаците добиваат погон од моторот и со триење му соопштуваат транслаторно движење на материјалот кој лежи врз нив (сл. 166).

## Slide 112
Кај валчестите транспортери кои немаат сопствен погон товарот се движи или со помош на влечен синџир, потоа рачно, или под влијание на сопствената тежина. За да се движи товарот сам, транспортерот треба да е закосен за повеќе од 1,5 до 3%. Товарот треба да се потпира најмалку на 2 валјаци при што чекорот треба да биди 1/3 до 1/4 од должината на товарот.
Основниот дел на валчестиот транспортер е валјак кој се вградува на рамка. Валјаците се изработуваат од метал или дрво и се вртат во тркалачки или лизгачки лежишта.

## Slide 113
На сл. 167 a и б прикажани се два валчести транспортери чиј облик зависи од локалните услови. Сл. 167в прикажува разни шеми на вградување на валјаците во носечката конструкција изработени од валани профили.