## Slide 1
ЗАМАСЛУВАЧ
Прочистениот воздух со константен притисок од регулаторот на притисок влегува во замаслувачот. Замаслувачот работи на принцип на Вентуриевата цевка. Поради стеснување на цевката се зголемува брзината на струење, а се намалува притисокот.

## Slide 2
Регулаторскиот вентил 7, дел од струењето на воздухот го насочува во просторот на чашката 1.Поради зголемениот притисок во чашката и намалувањето на притисокот во просторот 6, маслото 2 се всисува низ цевката 3 и капи во просторот 6. Капките масло стигнуваат во струјата на воздухот и поради брзината на неговото струење се распрашуваат. Замаслувачот започнува со работа откако ќе се постигне соодветната брзина на струење на воздухот. Количеството масло се нагпдува со завртката 9. Крупните капки на масло паѓаат во просторот за масло, а ситните капки во вид на маслена магла, преку каналот 8 стигнуваат до струјата на воздухот, се мешаат со него и продолжуваат во системот. Капките масло треба да бидат доволно ситни, за да можат да пристигнат во сите делови на пневматскиот систем. Маслената магла ги подмачкува деловите на пневматскиот систем, да не дојде до корозија и да се намали триењето на подвижните делови.

## Slide 3
  РАЗВОДНИЦИ
Разводниците се пневматски компоненти кои управуваат со извршните уреди ( цилиндрите ). Во разводникот воздухот се насочува кон цилиндерот, или преку разводникот цилиндерот се поврзува со атмосферата. Воздухот под притисок треба да стигне до потрошувачот за што пократко време и без голем пад на притисокот. Напречните пресеци на сите канали низ разводникот треба да одговараат на напречните пресеци на водовите до потрошувачот.
Симболите со кои се означуваат разводниците содржат: број на приклучоци, број на положби и начин на активирање на разводниците.
Разводниците според конструкцијата се делат на: клипни, плочести и разводници со седиште.

## Slide 5
Означувањето на приклучоците е со големи латинични букви ( A, B, P, R .. ), или со бројки ( 1, 2, 3 ... )
Лево и десно од правоаголниците ( положбите ), се прикажани начините на активирање на разводниците. Активирањето може да биде: мануелно, механичко или електро – пневматско.

## Slide 7
КЛИПНИ РАЗВОДНИЦИ

## Slide 8
Од сл. 2.16 може да видиме дека клипот има два приклучоци Р и А и две положби а и b. Со рачно активирање клипот се поместува налево и го затвора доводниот приклучок Р ( положба b ). Кога ќе престане рачниот притисок, силата на пружината го задвижува клипот во крајната десна положба, со што се ослободува доводниот приклучок и воздухот под притисок, преку одводниот приклучок А, се потиснува кон работниот цилиндер ( положба а ).

## Slide 10
На сл. 2.17 е прикажан клипен разводник 5/2 со пневматско управување. Во почетната положба, како на сликата, поврзани се приклучокот Р со В и приклучокот А со R, додека приклучокот S е затворен. Воздухот во разводникот навлегува низ приклучокот Р и низ В се насочува кон цилиндерот. Искористениот воздух низ приклучокот А влегува во разводникот и низ приклучокот R се испушта во атмосферата.
Со доведување на управувачки воздух во приклучокот Х, управувачкиот клип се поместува надесно и го потиснива клипот 1. Клипот 1 во крајната десна положба овозможува затворање на приклучокот R и поврзување на приклучоците Р со А и В со S. Воздухот во разводникот навлегува низ приклучокот Р и низ A се насочува кон цилиндерот. Искористениот воздух низ приклучокот B влегува во разводникот и низ приклучокот S се испушта во атмосферата.
Со престанок на делување на управувачкиот сигнал во приклучокот Х, односно со поврзување на просторот лево од клипот 2 со атмосферата, клипот 1 под дејство на притисокот во просторот 3 се враќа во почетната лева положба. Управувачкиот воздух кој се доведува во приклучокот Х, може да биде помал или еднаков на работниот притисок. Во пневматските системи најчесто управувачкиот и работниот притисок се еднакви.

## Slide 11
ПЛОЧЕСТИ РАЗВОДНИЦИ
Плочестите разводници своето име го добиле по разводниот елемент кој има форма на плочка со канали за развод на воздухот под притисок. Според движењето на работниот елемент се делат на транслаторни и вртливи.
На сл. 2.18. преставен е плочест разводник 4/2 со транслаторно движење на работниот елемент. Управувачкиот воздух кој влегува низ отворот Z, го потиснува клипот 2 и плочката 3 надесно. Со тоа се воспостави врска помеѓу приклучоците Р и А, односно воздухот од потисниот вод Р низ приклучокот А се доведува во цилиндерот од левата страна на клипот. Во исто време воздухот од десната страна на клипот се враќа низ приклучокот В во разводникот и преку каналот на плочката 3 низ R се испушта во атмосферата ( положба а ). Кога управувачкиот воздух доаѓа низ приклучокот Y, клипот и плочката се поместуваат налево со што се поврзуваат приклучоците Р со В и А со R ( положба b ).

## Slide 14
Во средната положба се затворени сите приклучоци. Тоа е нулта положба на разводникот. Со вртење на рачката 1, се врти и плочата 2, со што се овозможува протекување на воздух од приклучокот Р кон А низ завојниот канал 4. Искористениот воздух влегува низ приклучокот В, поминува низ завојниот канал 3 и низ приклучокот R се испушта во атмосферата. Со вртење на рачката 1 надесно, се овозможува поврзување на приклучоците Р и В и приклучоците А и R.

## Slide 15
    РАЗВОДНИЦИ СО СЕДИШТЕ
Кај разводниците со седиште, работниот елемент е: топче, конус, плочка или диск. Со налегнување или одделување на работнит елемент од седиштето се овозможува затворање или ослободување на разводните патишта.
На сл. 2.20 е прикажан разводник 3/2 со топчест работен елемент. Кога разводникот не е активиран, доводот на воздух во приклучокот 1 е затворен, а искористениот воздух влегува низ приклучокот 2 и низ приклучокот 3 излегува во атмосферата.

## Slide 16
Кога разводникот е активиран, се одделува топчестиот елемент од седиштето и воздухот од приклучокот 1 поминува низ разводникот и преку приклучокот 2 се насочува кон работниот цилиндер.

## Slide 18
  ВЕНТИЛИ
Вентилите се пневматски компоненти со кои се врши управување со системот, каде се врши подесување на притисокот и протокот на воздухот или се спречува проаѓање на воздухот под притисок.
Вентилите во пневматиката многу малку се разликуваат од вентилите во хидрауликата. Принципот на работа и управувањето им се исти. Поради разликата во големината на работниот притисок и својствата на работниот флуид, постојат конструктивни разлики и разлика во материјалот за изработка.
Според намената се делат на вентили за притисок, вентили за проток и неповратни вентили.

## Slide 19
ВЕНТИЛИ ЗА ПРИТИСОК
Вентилите за притисок можат да бидат изведени како: сигурносни вентили, редоследни вентили и регулатори на притисок

## Slide 20
Сигурносниот вентил го спречува надминувањето на максимално дозволениот притисок во пневматскиот систем. Секој пневматски систем мора да има сигурносен вентил. Кога притисокот во потисниот вод Р ќе се зголеми до граничната вредност, работниот елемент 2 се поместува надесно, а со тоа се овозможува врска со атмосферата низ приклучокот R и притисокот на воздухот опаѓа. Дозволениот притисок треба да биде еднаков на силата на пружината 3, која се регулира со завртката 4

## Slide 22
Карактеристичен вентил е двопритисниот вентил. Овој тип на вентил главно се користи за логично управување во пневматските системи. Можни се следните варијанти во работата на овој вентил:
ако во едниот влез влегува воздух под притисок, а во другиот влез воопшто нема струење, тогаш доаѓа до потполно затворање на вентилот – нема струење кон излезот,
ако во двата влеза струи воздух со разлини притисоци, тогаш приоритет има струењето на воздухот со помал притисок, додека влезот низ кој струи воздух со повисок притисок се затвора,
ако во двата влеза струи воздух со ист притисок се постигнува рамнотежна состојба и воздухот од двата влеза струи кон излезот. На овој начин е остварена логичната функција на управување од типот „И“ ( и од едниот и од другиот влез воздухот се упатува кон излезот ).

## Slide 24
Регулаторот на притисок (сл.2.26) е вентил со кој работниот притисок се регулира и одржува непроменет. Работниот елемент се состои од две кружни плочи меѓусебно поврзани со тело во форма на цилиндер. Малата плоча служи за затворање на отворот за воздух под притисок, а на големата плоча се потпира пружината. Бараниот притисок на излезот од вентилот се нагодува со завртката 4, при што се воспоставува рамнотежа помеѓу силата на пружината 3 и силата на притисокот на воздухот
Ако притисокот на излезот се намали, пружината го потиснува работниот елемент 2 налево, со што се зголемува пресекот на премин на воздух во вентилот. Протокот на воздух се зголемува, а со тоа се зголемува и притисокот, односно се враќа во нагодената вредност.

## Slide 25
Сл. 2.26 Регулатор на притисокот

## Slide 26
Пригушувачи на звук се елементи на пневматскиот систем кои овозможуваат намалување ( пригушување ) на звукот кој се јавува при испуштање на воздухот од пневматските уреди. Често сме сведоци на непријатниот звук при испуштање на воздухот од цилиндрите за затворање на вратите од автобусите, кога пригушувачите на звук се неисправни.
Пригушувачите на звук се поставуваат на места каде се испушта воздухот во атмосферата. На сл. 2.27 се прикажани два типа на пригушувачи на звук. На сл. 2.27а прикажан е пригушувач на звук со зголемен волумен и прегради. Воздухот под притисок навлегува во отворот а, се шири и поминувајќи низ преградите губи дел од својата енергија и излегува низ отворот R. Пример на ваков пригушувач на звук е издувниот лонец на издувната цевка од моторот на автомобилите.
На сл. 2.27b прикажан е пригушувач на звук каде проширениот простор е исполнет со порозна материја и има многу мали отвори на телото на пригушувачот. Воздухот под притисок влегува во проширениот дел низ отворот а, поминува низ порозната материја и излегува во атмосферата низ малите отвори на телото на пригушувачот.

## Slide 28
ВЕНТИЛИ ЗА ПРОТОК
Вентилите за проток управуваат со големината на протокот на воздух во пневматските системи и имаат задача да го регулираат протокот, односно да го намалуваат или одржуваат константен. Промената на протокот најчесто се постигнува со промената на пресекот на струење на воздухот. Најзначајни преставници на оваа група се пригушните и брзоиспустните вентили.
Можни се два вида на стеснување кај вентилите за регулација на протокот:
со дијафрагма и
со долга стесната цевка ( капилара ), која има улога на пригушувач.
Триењето што се создава при стеснувањето на вентилот, предизвикува претворање на притиснта енергија во топлина и пад на притисокот од p1 на p2.

## Slide 30
Пригушниот вентил преставува локален отпор на струењето на воздухот под притисок во пневматскиот систем. Отпорот во вентилот а со тоа и отпорот на струењето се менува со надворешно дејствување на вентилот. Наједноставен пригушен вентил е прикажан на сл. 2.29 каде пригушувањето се прави со клип со конусен завршеток. Со аксијално поместување на клипот се менува прстенестиот отвор низ кој струи воздухот, па така се пропушта помало или поголемо количество на проток кон потрошувачите. На сл. 2.30 е преставена конструкција на пригушен вентил со конусен клип со бленда како седиште. Блендата овозможува фина регулација на протокот на воздух а со тоа се прави регулација на брзината на движење на извршниот орган. Пригушните вентили најчесто се монтираат на самиот цилиндер.

## Slide 33
На сл. 2.32 прикажан е пригушно неповратен вентил. Со помош на завртката 2 се прави намалување или зголемување на пресекот на струење на воздухот, а со тоа и регулација на протокот на воздух во означената насока. Во спротивната насока струење на воздухот е овозможено само преку неповратниот вентил 3.
Во случај ако треба да се испразни брзо едната страна од работниот цилиндер се користи брзоиспустен вентил. Брзоиспустниот вентил се употребува за зголемување на брзината на клипот во цилиндерот. Времето на повратниот όд на клипот може многу да се намали, особено кај цилиндерот со еднострано дејство, со брзо испуштање на воздухот во атмосферата. Се поставува во близина на работниот цилиндер или на самиот цилиндер.

## Slide 34
На сл. 2.33 шематски е прикажан принципот на работа на брзоиспустниот вентил поврзан во мрежата со разводник и работен цилиндер. Од пневматскиот приклучок N доаѓа воздух под притисок до разводникот 1 и едната страна на цилиндерот 4. Во водот 7 близу до цилиндерот поставен е брзоиспустниот вентил В. Под дејство на воздухот под притисок манжетата 2 e притисната врз седиштето на испустниот канал 3 и овозможува проаѓање на воздухот кон цилиндерот. Кога во цилиндерот е извршен работниот όд разводникот 1 се исклучува и во водот 7 опаѓа работниот притисок, манжетата се одделува од седиштето и паѓа на отворот од вентилот при што го затвора. Така воздухот од цилиндерот преку водот 7 доаѓа до испустниот вентил и преку отворот Е излегува во атмосферата. Од дејство на притисокот од спротивната страна на клипот 6, истиот се враќа во првобитната положба. Со вклучување на разводникот 1 постапката се повторува.

## Slide 36
НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ
Неповратните вентили овозможуваат движење на воздухот само во една насока, а го спречуваат движењето во спротивната насока. За запирање на воздухот во спротивната насока се користат елементи за затворање во форма на : топче, конус, плочка или диск. Овие вентили имаат ист напречен пресек со цевоводите кои се приклучени на нив, со што се избегнува појавата на пригушување.
Неповратните вентили можат да бидат поставени во хоризонтална или вертикална положба. Кај хоризонтално поставените вентили за затворање на вентилите се користи силата на пружината. Да се отвори вентилот и да се овозможи проток, силата на притисокот во воздухот треба да биде поголема од силата на пружината.

## Slide 37
Вертикално поставените вентили можат да се изведат и без пружина. Топчето или конусниот затворач под дејство на сопствената тежина паѓаат и го запираат протокот во спротивната насока

## Slide 39
Наизменично неповратниот вентил има два доводи и еден одвод. Ако на левата страна се зголеми притискот, топчето ќе го затвори десниот довод и ќе овозможи премин од Р1 кон А (Сл.2.26а). Доколку порасне притисокот на десниот довод, топчето го затвора левиот довод и овозможува премин од Р2 кон А (сл.2.26b).

## Slide 40
  ПНЕВМАТСКИ МОТОРИ
Пневматските мотори се компоненти на пневматскиот систем кои пневматската енергија ( енергијата на притисок и струење на гасот ) ја претвораат во механичка енергија, односно вршат механичка работа.
Во зависност од движењето на работниот елемент пневматските мотори се делат на:
вртливи ( запчести и крилни )
праволиниски ( работни цилиндри и мотори со мембрана )
Пневматските мотори притисната енергија можат дирекно да ја претворат во механичка работа, а можат да се користат и како погонски мотори за задвижување на други машини.

## Slide 44
ПРАВОЛИНИСКИ ПНЕВМАТСКИ МОТОРИ
Кај пневматските праволиниски мотори, воздухот под притисок дејствува на некоја површина која изведува праволинско движење. Таквите пневматски мотори можат да бидат: алати со ударно дејство, извршни органи со мембрана или пневматски цилиндри.

## Slide 45
Во оваа група спаѓаат пневматските чекани, секачи и др. Ваквите алати се користат во металната индустрија за оформување на определени парчиња, врзување на два дела со заковци, во градежништвото, рударството и др. Ваквите алати имаат еден слободен клип кој изведува осцилаторно движење под дејство на воздухот под притисок. Кинетичката енергија на слободниот клип се искористува така да со ударното дејство на клипот се врши некоја работа. Во зависнот од намената ваквите алати имаат различни конструкции.
Начинот на постигнување на ударното дејство на пневматскиот алат може да се објасни според сл. 2.41.

## Slide 46
Под дејство на притисокот на воздухот кој се доведува во отворот 1, слободниот клип 2 се подигнува. Уште во почетокот на своето движење нагоре клипот го затвора издувниот канал. При понатамошното движење клипот го собива воздухот во просторот над клипот. При движење на клипот нагоре, отворот на каналот 3 се поврзува со доводот на воздух под притисок. Така на горната страна од клипот се создава сила која силно го потиснува клипот надолу. Движењето на клипот надолу се остварува благодарение на големата нападна површина од горната страна на клипот. При движење на клипот надолу се затвора доводот на воздух од горната страна на клипот, но движењето на клипот продолжува благодарение на експанзијата на воздухот

## Slide 47
Пред клипот да дојде во својата крајна долна положба, горниот раб на клипот го ослободува отворот за врска со атмосферата. Воздухот под притисок излегува во атмосферата, притисокот над клипот се намалува и клипот повторно се задвижува нагоре.
Осцилаторното движење на клипот ќе се повторува сė додека не се прекине доводот на воздух во алатот.
Конструкцијата на алатите кои имаат ударно дејство се изведува во зависност од задачата што треба да ја извршат.

## Slide 49
Според начинот на работа пневматските клипни цилиндри се делат на:
Цилиндри со еднострано дејство
Цилиндри со двострано дејство
Можат да бидат изведени без пригушување или со пригушување ( на предната страна на клипот, на задната страна или на двете страни на клипот ).
Доколку треба да се постигне поголема сила, а нема место за сместување на цилиндер со поголем дијаметар, можат да се соединат два цилиндри во т.н. „тандем“ врска, при што се добива двојно поголема сила на клипницата, но конструкцијата се продолжува.

## Slide 56
За да се избегне допирање на клипот со капакот на цилиндерот, се применува изведба со вградување на пригушни елементи во телото на едниот или на двата капаци на вилиндерот. Така запирањето на клипот е со т.н. „воздушни перничиња“. Изведбата на цилиндер со пригушни елементи од двете страни на клипот е преставена на сл. 2.46.

## Slide 58
Цилиндер со ударно дејство
Цилиндрите со ударно дејство се со релативно мали димензии, а во погонот можат успешо да ја заменат работата на пресата. Покрај малите димензии овие цилиндри имаат голема ударна сила. Препорачливо е, секогаш кога е можно, пресата да се замени со цилиндер со ударно дејство поради малиот простор што го зафаќа и ниската цена на чинење. Можат да бидат поставени во вертикална или хоризинтална положба, во зависност од намената. По потреба може да се вградат повеќе цилиндри. Поединечната примена на цилиндерот со ударно дејство е многукратна, се користи за заковување, пресување, пробивање на отвори, сечење, маркирање и др. Цилиндерот може да се користи за втиснување на ознаки и броеви на вжештени делови до 5000С.
За постигнување на поголема ударна сила, клипот на цилиндерот треба да постигне поголема брзина за пократко време. Доколку се добие поголема брзина на движење на клипот, дотолку е поголема кинетичката енергија на масата која се движи.

## Slide 59
Ако просторот А во цилиндерот 1 е под притисок и ако се активира разводникот, се пропушта воздух под притисок во просторот В, а се испушта од просторот А. Кога силата на притисок на површината С биде поголема од силата на притисок која дејствува врз прстенестата површина на десната страна од клипот 2, клипот се задвижува во насока Z. Кога клипот малку ќе се помести, воздухот под притисок од просторот В навлегува во просторот А и дејствува врз целата површина на челото на клипот. Силата на притисок наеднаш се зголемува и клипот со голема брзина се движи напред, со што се добива големо ударно дејство на алатот поставен на клипницата 3.